## Slide 1: 와이퍼 회로
구성품의 역할
회로의 흐름
주요 단자의 구분
증상별 진단 4조

## Slide 2: 구성품의 역할
구성품 |  | 역할
와이퍼 모터 | 모터 | 작동 때 와이퍼 링크 기구에 동력을 전달
 | 정지 접점 | 1. 작동 중 OFF로 전환 때 모터를 접지로 연결시켜 계속 작동할 수 있다.
 |  | 2. 와이퍼 암이 격납위치에 도달했을 때 전류를 차단하게 한다.
와이퍼 스위치 |  | 스위치 조작에 의해 와이퍼와 워셔모터에 전력을 공급한다.
 |  | int & int & W 신호를 입력시킨다.
ETACS |  | int & int-T & W 신호에 의해 와이퍼 모터를 접지와 연결시킴
우선 모터는 IG Key만 켜면 항상 전원이 공급되어진 관계로 S/W 조작에 의해
작동을 시작하고 감속기를 통해 와이퍼 암과 연결된 샤프트를 회전시킨다.
모터 어셈블리에는 자동정지 접점이 내장되어져 있고, 이 접점의 동작에 의해 와이퍼 암이
격납위치에서 자동으로 멈추게 되게 한다.

## Slide 3: 회로의 흐름 Iow 모드
와이퍼 스위치를 iow 모드로 동작할때
IG 키를 켜면 와이퍼모터와 워셔모터에 전원이 공급되어진다.
이때 S/W를 Iow모드로 동작시키면 S/W의 Lo접점은 접지와 연결되어져 있는 E접점과
연결되고 전류의 흐름은
‘배터리 - IG KEY – 모터의 전원 측 브러시 – 모터코일 – 모터의 Iow측 브러시 – Iow라인 –
와이퍼 S/W의 Lo접점 – 와이퍼 S/W의 E접지 – 접지’로 흘러 모터가 작동한다.

## Slide 4: 회로의 흐름
M
5V
12V
Intermittent input
Wiper S/W
Wiper motor
Intermittent timer input(delay control)
Parking switch
(shown with wiper at rest)
ETACS
 | P | Lo | Hi | E | int | Int-T | W
OFF |  |  |  |  |  |  | 
INT |  |  |  |  |  |  | 
LO |  |  |  |  |  |  | 
HI |  |  |  |  |  |  | 
W |  |  |  |  |  |  | 
M
5V
Washer S/W input
Washer motor

## Slide 5: 주요 단자의 구분
와이퍼 모터 커넥터
와이퍼 모터 커넥터 각 단자의 구분은 IG KEY를 켠 상태에서 접지에 연결한 테스트램프
를 이용한다. 이때 와이퍼 S/W가 OFF 상태일 경우 접지에 연결한 테스트램프는 공급된
전원이 각 접점과 브러시를 거쳐 각 라인에 연결되는 관계로 접지선 을 제외한 모든
선에서 점등하게 된다.

## Slide 6: 주요 단자의 구분 (와이퍼 모터 커넥터)
M
5V
12V
Intermittent input
Wiper S/W
Wiper motor
Intermittent timer input(delay control)
Parking switch
(shown with wiper at rest)
ETACS
 | P | Lo | Hi | E | int | Int-T | W
OFF |  |  |  |  |  |  | 
INT |  |  |  |  |  |  | 
LO |  |  |  |  |  |  | 
HI |  |  |  |  |  |  | 
W |  |  |  |  |  |  | 
M
5V
Washer S/W input
Washer motor
5
4
3
6
2
1

## Slide 7: 증상별 진단
LOW 모드만 동작하지 않을 때
로(LOW)만 동작하지 않을 때는 스위치 내부의 결함 밖에 없다. 이유로는
‘모터~LOW측 브러시~S/W까지’ 는 LOW모드, INT모드, 워셔 모드, 작동 중 OFF로
전환 때 공통으로 사용 하는 라인으로 로만 동작하지 않은 것이 아니고 모든 모드가
동작하지 않고 오로지 Hi모드만 동작할 수 있기 때문이다. 한편 Hi모드는 동작한다
는 뜻이므로 전원이나 접지의 결함은 없다는 뜻이 되며, 작동 중 OFF로 전환 때
정상적으로 격납위치에서 정지한 것으로 보아 ＇모터~스위치~ETACS~모터 자동
정지 접점~접지까지’는 정상이라는 뜻으로 볼 수 있다.

## Slide 8: LOW 모드만 동작하지 않을 때
M
5V
12V
Intermittent input
Wiper S/W
Wiper motor
Intermittent timer input(delay control)
Parking switch
(shown with wiper at rest)
ETACS
 | P | Lo | Hi | E | int | Int-T | W
OFF |  |  |  |  |  |  | 
INT |  |  |  |  |  |  | 
LO |  |  |  |  |  |  | 
HI |  |  |  |  |  |  | 
W |  |  |  |  |  |  | 
M
5V
Washer S/W input
Washer motor